山东铁雄新沙能源有限公司

焦炉烟道废气回配项目竣工环境保护自主验收意见

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和建设项目竣工环境保护验收技术规范等要求，2020年7月4日，山东铁雄新沙能源有限公司在菏泽市巨野县成立验收工作组并组织召开山东铁雄新沙能源有限公司焦炉烟道废气回配项目竣工环境保护验收现场会。验收组由建设单位—山东铁雄新沙能源有限公司、验收监测报告编制单位—山东颐临环境科技有限公司、检测单位—山东科源检测技术有限公司和专业技术专家组成（名单另附）。

验收组踏勘了项目现场、调查了环保设施建设和运行情况及其它环保工作落实情况，听取了建设单位关于项目基本情况的介绍以及验收监测报告编制及监测单位关于验收报告主要内容的详细介绍，经认真讨论和查阅资料，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

山东铁雄新沙能源有限公司焦炉烟道废气回配工程在现有山东铁雄新沙能源有限公司厂区内实施，本项目不涉及土建等内容，工程仅在1#-2#焦炉（一车间）及3#-4#焦炉（二车间）原有焦炉车间内进行改造，加装设备、助燃空气烟道和焦炉烟气管道进行改装，新增2套焦炉废气循环低氮燃烧系统，其他设施不发生变化。

2、建设过程及环保审批情况

2020年6月公司委托江西悦成环保技术服务有限公司编制完成《山东铁雄新沙能源有限公司焦炉烟道废气回配项目环境影响报告表》，巨野县行政审批服务局于2020年6月8日以巨行审[2020]环保041号文对该项目环境影响报告表进行了告知承诺的批复。项目同月竣工。

3、投资情况

项目实际投资860万元。其中环保投资860万元，占总投资的100%。

4、验收范围

本次验收范围为山东铁雄新沙能源有限公司焦炉烟道废气回配项目验收。

二、工程变动情况

根据验收监测报告和现场核查，对照环评内容和批复要求，项目建设没有发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

项目无废水产生及排放。

2、废气

本项目产生的废气为氮氧化物。

一期和二期焦炉烟气通过增建焦炉废气循环低氮燃烧系统及后续末端治理设施处理后，经70m高烟囱排放，能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）（表2炼焦化学工业中焦炉烟囱重点控制区标准100mg/m3）。

3、噪声

项目噪声主要是设备运行时产生的噪声。项目通过采取对噪声设备进行室内设置、车间密封、基础减振、装消声器等措施来降低噪声的排放。

4、固体废物

本项目无固体废物产生及排放。

四、环境保护设施调试效果

山东铁雄新沙能源有限公司委托山东科源检测技术有限公司于2020年6月27日至6月28日对该项目进行了验收检测，验收检测期间，企业生产正常，工况稳定，环保设施正常运转。

1、废水

本项目无废水产生及排放，本次验收未进行监测。

2、废气

验收监测期间，DA005排气筒氮氧化物最大排放浓度为32mg/m3；DA008排气筒氮氧化物最大排放浓度为56mg/m3。能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）（表2炼焦化学工业中焦炉烟囱重点控制区标准100mg/m3）。

3、厂界噪声

验收监测期间，项目厂界噪声昼间监测结果51.2-56.4dB(A),夜间监测结果40.6-47.6dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

4、污染物总量控制

根据自动在线监测数据，项目建设前氮氧化物年排放量约692.4t，技改后氮氧化物年排放量约为299.3t，低于2020年污染物排放许可量463.5t，节能并减少氮氧化物排放393.1t。满足重点污染物排放总量管理制度要求。

五、验收结论

山东铁雄新沙能源有限公司焦炉烟道废气回配项目环评手续完备，技术资料基本齐全。项目主体及环境保护设施等总体按环评及批复要求建成，具备正常运行条件，无重大变动。验收监测表明，项目污染物能够达标排放，具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收。

六、后续要求

1、加强环境管理，完善环保台账，确保污染防治设施稳定运行。

2、细化工程环境效益、经济效益分析，补充烟气在线监测数据及例行监测数据，分析工程变化情况。

3、核实氮氧化物降减效率，规范完善报告文本、附图件等。

七、验收组成员信息（另附）

山东铁雄新沙能源有限公司

2020年7月4日